# СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 18 декабря 2017 г. № 117

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2018-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 8 ч.1 ст. 8 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Пригородного сельского поселения, Совет народных депутатов Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, в целях обеспечения сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры Пригородного сельского поселения Совет народных депутатов Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2018-2030 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике муниципальных правовых актов Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Пригородного

сельского поселения                                                                     И.М. Фальков

Утверждена решением Совета народных депутатов Пригородного сельского поселения от 18.12.2017 г. №117

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2018 - 2030 годы

п. Пригородный

2017г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2018-2030 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Закон Воронежской области от 10 ноября 2014 г. № 148-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области», Устав Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, Генеральный план Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, утвержден решением Совета народных депутатов Пригородного сельского поселения от 12.08.2011 г. № 65 |
| Заказчик Программы | Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области 397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22 |
| Ответственный исполнитель | Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области 397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22 |
| Соисполнители Программы | ООО «Пригородное»; ООО «УК Пригородное»; МП «Районное водоснабжение»; МП «Сельводхоз» |
| Цели Программы | - развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития Пригородного сельского поселения на период 2018 - 2030 годов на основе Генерального плана поселения; - обеспечение перехода на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками энергетических ресурсов по показаниям приборов учета; - увеличение обеспеченности населения ресурсами, снижение уровня потерь; - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения; - обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - улучшение экологической ситуации на территории Пригородного сельского поселения; - повышение инвестиционной привлекательности территории поселения. |
| Задачи Программы | - формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Пригородного сельского поселения, в том числе в рамках инвестиционных проектов; - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры, способствующая повышению надежности систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - определение источников финансирования Программы; - выполнение энергосберегающих мероприятий, способствующих снижению энергопотребления, в том числе бюджетными организациями поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения: - строительство соответствующих сетей коммунальной инфраструктуры к строящимся объектам жилого фонда; Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов: - оснащенность светодиодными светильниками наружного уличного освещения до 2030 г. – 100%; - обеспеченность многоквартирного жилого фонда общедомовыми приборами учета тепловой энергии до 2030 г. – 100%; - организация контейнерных площадок для сбора ТБО в жилых зонах до 2030 г. – 3 ед.; - строительство у пос. Пригородный контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на межмуниципальный полигон ТБО Калачеевского муниципального района – 1 ед.; - строительство у пос. Чернозёмный контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнера емкостью 30 м3, оснащенного системой «Мультилифт», с последующим вывозом на межмуниципальный полигон ТБО Калачеевского муниципального района. Качества коммунальных ресурсов: - строительство водопровода в п. Черноземный, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей; - строительство (реконструкция) артезианских скважин в п. Черноземный – 2 ед. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018-2030 годы Этапы реализации Программы: 1 этап - 2018-2022 2 этап - 2023-2030 |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы 42270,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. – 70,00 тыс. руб. 2019 г. – 220,0 тыс. руб. 2020 г. – 220,0 тыс. руб. 2021 г. – 1030,0 тыс. руб. 2022 г. – 4680,0 тыс. руб. 2023 г. – 2030 г. – 36050 тыс. руб. Источники финансирования – местный бюджет, субсидии из вышестоящих бюджетов, внебюджетные источники. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета, инвестиционных программ организаций, поступления прочих внебюджетных средств. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей; - увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей; - достижение сбалансированности коммунальных систем; - увеличение свободных мощностей для перспективы развития поселения; - улучшение экологической ситуации на территории Пригородного сельского поселения; - увеличение объема инвестиций в жилищно-коммунальную сферу Пригородного сельского поселения. |

1. Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2018-2030 годы» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами, повышающих надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, способствующих режиму их устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

В Программе представлена характеристика состояния основных коммунальных систем и отмечены ключевые проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия безотлагательных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Программа в перспективе направлена на решение следующих основных вопросов:

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых и комплексного обновления существующих систем коммунальной инфраструктуры;

-формирование инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса;

- формирование программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОКК;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки.

В настоящее время организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, возложена в соответствии с областным законом на администрацию Пригородного сельского поселения.

Администрацией Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района предусматривается участие в Программе организаций коммунального комплекса: муниципального предприятия Калачеевского муниципального района «Районное водоснабжение», муниципального предприятия Калачеевского муниципального района «Сельводхоз», а также общества с ограниченной ответственностью «Пригородное», общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Пригородное». При разработке перечня программных мероприятий за основу приняты положения Генерального плана Пригородного сельского поселения.

Мероприятия Программы направлены на улучшение параметров сбалансированности структуры коммунальной системы, повышение ее надежности, энергетической и экономической эффективности, качества услуг, доступности услуг потребителям.

Данная Программа является руководящим документом для разработки инвестиционных программ в целях создания новых и модернизации действующих объектов систем теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района.

2. Характеристика

существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

На территории Пригородного сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются следующие организации: филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», ПАО «ТНС энерго Воронеж», филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Калач, МП «районное водоснабжение», МП «Сельводхоз», ООО «Пригородное», ООО «УК «Пригородное». Сбором и вывозом мусора на территории Пригородного сельского поселения занимается ООО «УК «Пригородное».

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м² | 102,3 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | тыс.м² | 1,4 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.м² | 91,2 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | тыс.м² | 92,0 |
| Управление ТСЖ | тыс.м² | 0,0 |
| Непосредственное управление | тыс.м² | 0,2 |
| Теплоснабжение |
| Протяженность сетей в двухтрубном исчислении | км | 4,365 |
| Водоснабжение |
| Число водопроводных сетей | шт. | 2 |
| Протяженность сетей | км | 20,0 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 2 |
| Обеспеченность населения объектами централизованного водоснабжения | % | 100 |
| Газификация |
| Протяженность уличной газовой сети | км | 31,848 |
| Количество газифицированных жилых домов | ед. | 326 |
| Канализация |
| Протяженность сетей | км | 8,767 |
| Электроснабжение |
| Протяженность сетей наружного освещения | км | 14,22 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 2 |

В целом состояние систем коммунальной инфраструктуры Пригородного сельского поселения можно оценить как удовлетворительное. В тоже время, в связи с отсутствием достаточного финансирования деятельности организаций коммунального комплекса возникает рад существенных проблем.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- высокая степень износа инженерного оборудования жилищного фонда.

В сфере электроснабжения в целях повышения надёжности электроснабжения, а также увеличения свободных мощностей для перспективы развития Пригородного сельского поселения необходимо решение задачи обновления основных фондов с привлечением дополнительных инвестиций для замены морально и технически устаревшего оборудования, увеличения пропускной способности линий электропередач.

В связи с газификацией населенных пунктов, развитием социальной и инженерной инфраструктуры Пригородного сельского поселения, повышением степени благоустройства жилищного фонда в потреблении энергетических ресурсов четко прослеживается основная тенденция – существенное увеличение объемов потребления природного газа, электрической энергии, воды.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не в полной мере соответствующее запросам потребителей.

2.1. Характеристика системы водоснабжения

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Источники водоснабжения пос. Пригородный расположены на территории Краснобратского сельского поселения, в пос. Черноземный действуют 3 водозабора, расположенные на территории того же поселка.

Централизованным холодным водоснабжением охвачено 100 % потребителей.

Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и организаций сельского поселения. В связи с увеличением жилого фонда, значительной изношенностью существующих водопроводных сооружений необходимо их реконструировать и расширять. Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная для хозяйственно- питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Эксплуатацией водопроводных сетей занимаются организации:

- п. Пригородный – МП «Районное водоснабжение»;

- п. Черноземный – МП «Сельводхоз».

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь при порывах сетей и обеспечения стабильной подачи воды потребителю. Немаловажной проблемой остается обслуживание существующего водопроводного хозяйства из-за изношенности сетей и оборудования. Для улучшения качества предоставляемых услуг по водоснабжению необходимо при подготовке, транспортировке и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Муниципальное предприятие Калачеевского муниципального района «Районное водоснабжение»

Технологический процесс начинается с подъема из 11-ти артезианских скважин, расположенных на территории Краснобратского сельского поселения, глубиной от 86 до 100 метров, глубинными насосами ЭЦВ 10х120х60 и ЭЦВ 10х63х120. Установленная мощность 32 квт\ч. Существующие скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса в радиусе 30м. Цикл производства и подачи питьевой воды происходит непрерывно. По сборному коллектору протяженностью 1225м вода поступает на станцию обезжелезивания, основной функцией которой, является очищение воды от примесей железа с 4 мг\л до 0,02-го подъема.

Для промывки фильтров, на станции обезжелезивания, предприятие имеет напорную башню промывной воды емкостью 200м3.

Со станции обезжелезивания вода подается в 2 подземных бетонных резервуара жесткой воды, объемом по 3000 м³ каждый, затем насосами подается на станцию 2-го подъема. Со станции 2-го подъема шестью насосами Ø320 производительностью 320 м3\час каждый, установленной мощностью 55 квт/ч, вода подается в магистральный водопровод и на перекачивающую станцию 3-го подъема. Там накапливаются в 2-х резервуарах чистой воды, емкостью по 500м3 и 3-мя насосами д-200, производительностью 200м3\час, каждый мощностью 55 Квтч и осуществляется подача воды в высшие точки города. Перепад высот от насосной станции 2 подъема до насосной станции 3 подъема составляет 33м. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок, смотровых колодцев, пожарных гидрантов, артезианских скважин, водонапорных башен, сетей протяженностью 14,777 км на территории Пригородного поселения. Производительность водозаборов составляет 0,32 тыс.куб.м./сут.

В поселке Пригородном имеется станция подкачки питьевой воды, которая осуществляет подачу питьевой воды в высотные дома. Водопроводная сеть –смешанная: кольцевая и тупиковая, состоящая из чугунных, стальных, асбоцементных труб диаметром от 100 мм до 500.

Муниципальное предприятие Калачеевского муниципального района «Сельводхоз»

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок — 40 шт; смотровых колодцев – 95 шт., пожарных гидрантов; артезианских скважин – 3 шт. (средняя глубина — 128 м);  водонапорных башен — 3 шт (объёмом — 15 куб.м); сетей протяженностью 5,253 км. Общая производительность водозаборов составляет 0,26 тыс.куб.м./сут. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ-6-10-140. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СниП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

2.2. Характеристика системы водоотведения

Система канализации поселения централизованная, раздельная. Канализование от среднеэтажной застройки происходит по централизованной схеме, со сбросом в хозяйственно-фекальную канализацию стоков от жилой застройки и загрязненных производственных стоков, с обязательным соблюдением условий и норм приема промышленных стоков в централизованную канализацию. Стоки от централизованной системы канализации по самотечным и напорным коллекторам поступают на очистные сооружения, расположенные на территории Заброденского сельского поселения.

Канализирование и транспортировку сточных вод в настоящее время осуществляет МП Калачеевского муниципального района «Районное водоснабжение». Канализационная сеть состоит из чугунных, стальных и асбоцементных труб диаметром 100-150 мм. Изношенность сетей составляет более 80%.

Трассировка коллекторов осуществляется на глубинах от 1,5 и до 5 м. Материал труб керамика, чугун и сталь. Диаметры коллекторов 150, 300 мм.

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации имеется в п. Пригородный; в п. Черноземном – в основном выгребы и выносные уборные.

2.3. Характеристика системы теплоснабжения

В Пригородном сельском поселении Калачеевского муниципального района теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроено-пристроенных котельных.

В качестве топлива используется газ.

Основные технические характеристики  оборудования  сведены в таблицу:

| Местоположение котельной | Количество и тип котлов | Проектная мощность в Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива и годовой расход топлива | Протяженность теплосети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная, п. Пригородный, ул. Космонавтов, 44 | ДЕ-6,5/14 ГМ — 4 шт | 16,8 | 1989 | Газ/ 2549,4 тыс.куб.м | 4,365 |

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  (работающих на природном газе).

2.4. Характеристика системы электроснабжения

В настоящее время электроснабжение Пригородного сельского поселения в основном осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 110/35/10-6 кВ «Калач 1» (пос. Пригородный) и ПС 35/10-6 кВ «Старая Криуша» (с. Старая Криуша). По балансовой принадлежности электросетевые объекты Пригородного сельского поселения относятся к производственному отделению «Калачеевские электрические сети», которое входит в состав филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Территорию Пригородного сельского поселения пересекают линии ВЛ-35кВ «Калач 1 — Старая Криуша», «Калач 1 — Старомеловая», «Калач1 – Новомеловатка» и ВЛ-110 кВ «Калач 1 — Манино» и «Калач 1 – Калачеевский».

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ.

Электрические сети напряжением 10, 6 кВ – трёхпроводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ – четырехпроводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Годовое потребление электроэнергии в среднем составляет 9321,59 тыс кВт. Час.

Прирост потребления электроэнергии возникает в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения.

Возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Мероприятия по развитию сетевых объектов Пригородного сельского поселения: электроснабжение жилого квартала в п. Пригородный будет предусмотрены при разработке инвестиционной программы сетевой организацией.

Потребность в электроснабжении планируемых к строительству в проектируемый период объектов будет определяться по мере реализации инвестиционных программ.

Недостатком электросетей и электрического оборудования Пригородного сельского поселения являются: износ основного энергетического оборудования и энергосетей; физическая усталость металлоконструкций; большие потери электроэнергии при передаче; слабо развиты энергосберегающие технологии.

2.5. Характеристика системы газоснабжения

В настоящее время газоснабжение Пригородного сельского поселения Калачеевского района развивается на базе природного газа через ГРС «Калач» от магистрального газопровода Средняя Азия-Центр с помощью газораспределительной станции Калачеевского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Волгоград»., п. Черноземный от магистрального газопровода Петровск-Новопсков. Установленная мощность ГРС (расположена в 2 км от жилого массива поселка) позволяет обеспечить газом существующую и новую застройку.

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

I-я ступень — газопровод высокого давления II – ой категории р ≤ 0,6 Мпа;

II-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,03 Мпа.

III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 Мпа.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 4 ГРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода использован в основном для газопровода низкого давления.

Газопроводы низкого давления служат для транспортирования газа к жилым и общественным зданиям и мелким коммунальным потребителям.

Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети. Газорегуляторные пункты располагаются в центрах зон, которые они питают. Зона действия одного ГРП не перекрывается зоной действия другого. Количество ГРП предусмотрено таким образом, что при отключении одного из ГРП обеспеченность газом составит 75% номинальной производительности системы.

Направления использования газа:

-на хозяйственно-бытовые нужды населения;

-в качестве энергоносителя для теплоисточников муниципальной котельной и промышленных предприятий сельского поселения.

3. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Перспективы и основные направления развития Пригородного сельского поселения определены в следующих нормативных документах:

- Генеральный план Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, утвержденный решением Совета депутатов Пригородного сельского поселения;

- Стратегия социально-экономического развития Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области до 2020 года;

- Муниципальная программа «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014 - 2020 годы».

В соответствии с Генеральным планом Пригородного сельского поселения развитие поселения по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- промышленности;

- сельского хозяйства;

- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях;

- социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. В период реализации Программы прогнозируется тенденция роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Основные показатели демографического развития Пригородного сельского поселения установлены в соответствии с Генеральным планом Пригородного сельского поселения, расчеты производились на основе анализа сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения сельского поселения, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости. Учитывались также особенности географического положения сельского поселения, миграционная привлекательность, а также общенациональная и областная политика в сфере демографии.

В соответствии с вероятным прогнозом численность населения Пригородного сельского поселения к 2030 году составит 5055 чел. Вероятный прогноз развития демографических процессов возможен при условии роста рождаемости в рамках проводимой государством демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, репродуктивных планов, поддержку семей и т.д. Вторым условием данного сценария развития является одновременное уменьшение смертности, особенно в трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни, уменьшение заболеваемости социально-обусловленными болезнями и.т.д. Помимо этого, необходимым условием данного варианта развития является оживление экономики сельского поселения.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;

- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики поселения являются промышленность и сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.

На перспективу необходимо:

• Сохранять общую масштабность существующих планировочных элементов сельских населенных пунктов, расположенных на территории поселения;

• Обеспечить транспортную и планировочную связность территорий внутри поселения;

• При реконструкции и формировании застройки на территории общественного центра следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию;

• Увеличивать зоны жилой и общественно-деловой застройки за счет освоения имеющихся свободных территорий в границах населенных пунктов.

Изменение границы сельского поселения и границ населенных пунктов Генеральным планом поселения не предусмотрено.

Анализ социально-экономического развития и демографической ситуации в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения объемов потребления коммунальных ресурсов на территории Пригородного сельского поселения не планируется.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Основными целями Программы являются:

- развитие    систем    коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития Пригородного сельского поселения на период 2018 -  2030 годов на основе Генерального плана поселения;

- обеспечение перехода на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками энергетических ресурсов по показаниям приборов учета;

- увеличение обеспеченности населения ресурсами, снижение уровня потерь;

- качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения;

- обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- улучшение экологической ситуации на территории Пригородного сельского поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности территории поселения.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

-  формирование и реализация комплекса мероприятий   по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Пригородного сельского поселения, в том числе в рамках инвестиционных проектов;

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры, способствующая повышению надежности систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- определение источников финансирования Программы;

- выполнение энергосберегающих мероприятий, способствующих снижению энергопотребления, в том числе бюджетными организациями поселения.

При решении поставленных задач необходимо реализовать комплекс мероприятий.

На современном этапе социально-экономического развития ценовая политика государства предусматривает рост тарифов на энергетические ресурсы.

В соответствии с Указом Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» в целях обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов к 2020 году планируется снизить энергоёмкость ВВП России на 40 % по сравнению с 2007 годом.

По прогнозу Минэкономразвития долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги прогнозируется в размере 7,6-7,8%,

Цены и тарифы на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний на долгосрочную перспективу должны обеспечивать условия для воспроизводства ресурсов в данной сфере с учетом потребностей экономики и стимулировать ресурсосбережение у потребителей. При этом, учитывая необходимость ограничения роста цен и тарифов на газ и электроэнергию для обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции и недопущения значительного усиления инфляционного давления, модели цено - и тарифообразования должны создавать мотивацию для оптимизации затрат и повышения эффективности деятельности инфраструктурных компаний.

Для ограничения роста цен и тарифов на услуги инфраструктурных компаний, включая монопольные сферы их деятельности, в прогнозный период необходимо реализовать следующие меры в области ценообразования.

1. Ликвидировать перекрестное субсидирование и довести тарифы для отдельных категорий   потребителей   до   экономически   обоснованного   уровня, отражающего себестоимость производства соответствующих товаров (услуг).

2. Установить   тарифные   ограничения   по   учету   инвестиционных затрат, стимулировать привлечение заемных средств инвесторов.

3. Обеспечить доступность подключения потребителей к инфраструктуре.

4. Внедрить показатели надежности и качества товаров и услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и довести их до уровня развитых стран.

5.   Перейти   на   долгосрочное   тарифное   регулирование   инфраструктурных организаций, обеспечив при этом объективную оценку капитала.

Тарифы для населения в долгосрочной перспективе будут расти с некоторым опережением относительно других категорий потребителей с целью сокращения перекрестного субсидирования, при этом не оказывая существенного влияния на инфляцию.  Оптовые цены на газ и тарифы на электроэнергию для населения сравняются с ценами для прочих потребителей в инновационном и форсированном сценариях в 2018-2019 гг, в консервативном сценарии – в 2020 году. На розничном рынке цены на газ и тарифы на электроэнергию для населения выйдут на европейские соотношения с прочими потребителями примерно к 2021 году в инновационном и форсированном сценариях, к 2023 году – в консервативном сценарии.

При этом в инновационном и форсированном сценариях при более умеренной ценовой динамике рост цен для населения и прочих потребителей будет ниже, чем в консервативном. Во всех вариантах тарифы для населения будут дифференцированы в рамках социальной нормы потребления и сверх такой нормы, начиная с 2014 года.

Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний

для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 гг.

(по вариантам)

|  | Вариант | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года – оптовых цен, далее – включая надбавки ГРО и ПССУ), % | 1 (2020) 2 (2019) 3 (2018) | 197 | 201 201 176 | 166 136 124 | 113 110 123 | 377 301 268 |
| Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнорма-тивного потребления (включая льготные категории), % | 1 2 3 | 155-165 | 179 179 179 | 164 154 154 | 136 128 114 | 401 352 313 |
| Соотношение цен (тарифов) на электроэнергию для населения (без учета оплаты населением за сверхнормативное потребление) и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода, раз | 1 2 3 | 0,77 | 0,99 1,1 1,2 | 1,3 1,4 1,7 | 1,7 1,7 1,7 |  |
| Тепловая энергия рост тарифов, % | 1 2 3 | 163-164 | 140 13 131 | 130 127 126 | 115 115 117 | 209 195 193 |
| Рост тарифов на услуги ЖКХ, % | 1 2 3 | 160-161 | 149 147 143 | 137 132 131 | 119 119 120 | 243 231 223 |
| Инфляция (ИПЦ), % | 1 2 3 | 134-134,5 | 127 127 124 | 121 120 119 | 114 114 116 | 176 174 171 |

В целях стимулирования регионов к реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию теплового хозяйства и водоснабжения, сформирована новая нормативно-правовая база. Она включает в себя Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 7 декабря 2011 года N416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», разрешающие устанавливать органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) тарифы выше установленного ФСТ России предельного максимального уровня для возмещения затрат на реализацию утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ.

Вместе с тем в условиях слабой конкуренции в этих секторах, общей отсталости коммунальной инфраструктуры и высокого износа объектов теплоснабжения и убыточности производства тепла (котельными), отставания в разработке муниципальных схем теплоснабжения, практики установления тарифов на затратной основе существует риск роста тарифов, значительно превышающего прогноз в среднесрочной перспективе до 2020 года исходя из необходимого объема инвестиций для модернизации теплоэнергетики.

В сложившихся условиях энергосбережение как комплекс правовых, организационных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов, должно стать одним из важнейших стратегических направлений социально-экономического развития Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района на период до 2030 года.

Для решения данного вопроса необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности при производстве и потреблении энергетических ресурсов на территории поселения в целом и, прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации" утверждены Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации. Настоящий документ определяет принципы и порядок расчета, утверждения и применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее - предельные индексы) и индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации (далее - индексы по субъектам Российской Федерации), основания и порядок изменения предельных индексов и индексов по субъектам Российской Федерации в течение периода их действия, порядок мониторинга и контроля за соблюдением предельных индексов и индексов по субъектам Российской Федерации, основания и порядок согласования предельных индексов представительными органами муниципальных образований, основания и порядок выплаты компенсаций организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - регулируемые организации), за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с изменениями предельных индексов и (или) индексов по субъектам Российской Федерации, порядок опубликования решений об установлении предельных индексов и индексов по субъектам Российской Федерации, а также информации о результатах контроля за соблюдением индексов по субъектам Российской Федерации и государственного жилищного надзора в части предупреждения, выявления и пресечения нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее - государственный жилищный надзор).

Предельные индексы и индексы по субъектам Российской Федерации устанавливаются на долгосрочный период (на срок не менее чем 3 года) и учитывают реализацию инвестиционных программ регулируемых организаций на территории субъекта Российской Федерации.

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации осуществляют ежемесячный мониторинг соблюдения предельных индексов и государственный жилищный надзор.

4.1. Перечень мероприятий

4.1.1. Модернизация уличного освещения путем приобретения и установки светодиодных светильников;

4.1.2. Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов в п. Пригородном;

4.1.3. Организация контейнерных площадок для сбора ТКО в жилых зонах;

4.1.4. Разработка проектно-сметной документации для строительства контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов;

4.1.5. Строительство у пос. Пригородный контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на межмуниципальный полигон ТБО Калачеевского муниципального района;

4.1.6. Строительство у пос. Чернозёмный контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнера емкостью 30 м3, оснащенного системой «Мультилифт», с последующим вывозом на межмуниципальный полигон ТБО Калачеевского муниципального района;

4.1.7. Разработка проектно-сметной документации по строительству (реконструкции) артезианских скважин и строительству водопровода в п. Черноземном;

4.1.8. Строительство водопровода в п. Черноземный, с использованием современных технологий прокладки инженерных сетей;

4.1.9. Строительство (реконструкция) артезианских скважин в п. Черноземный.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

-	обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

-	улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

-	обеспечение энергосбережения;

-	снижение к 2030 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

-	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

-	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

-	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

-	уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

-	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

-	обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

-	максимальная газификация территорий;

-	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- обеспечение энергосбережения;

-	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

-	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Оценка предлагаемых к реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности позволяет сделать вывод:

- выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы всей системы коммунальной инфраструктуры, способствует энергосбережению, совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, способствует эффективному расходованию и экономии бюджетных средств.

4.2. Целевые показатели

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной

4.2.1. Перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения:

- строительство соответствующих сетей коммунальной инфраструктуры к строящимся объектам жилого фонда;

4.2.2. Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:

- оснащенность светодиодными светильниками наружного уличного освещения до 2030 г. – 100%;

- обеспеченность многоквартирного жилого фонда общедомовыми приборами учета тепловой энергии до 2030 г. – 100%;

- организация контейнерных площадок для сбора ТКО в жилых зонах до 2030 г. – 3 ед.;

- строительство у пос. Пригородный контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на межмуниципальный полигон ТБО Калачеевского муниципального района – 1 ед.;

- строительство у пос. Чернозёмный контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнера емкостью 30 м3, оснащенного системой «Мультилифт», с последующим вывозом на межмуниципальный полигон ТБО Калачеевского муниципального района – 1 ед.

4.2.3. Качества коммунальных ресурсов:

- Строительство водопровода в п. Черноземный, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей;

- Строительство (реконструкция) артезианских скважин в п. Черноземный – 2 ед.

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам организаций коммунального комплекса не производился в связи с тем, что в настоящее время в администрации поселения отсутствует информация о реализации на территории поселения указанных проектов.

Плановые расходы на финансирование мероприятий приведены в приложении к Программе.

Для анализа фактических и плановых расходов необходимо разработать инвестиционные проекты и утвердить инвестиционные программы.

Существуют различные варианты реализации инвестиционных проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

-	проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;

-	проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

-	проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

-	проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2018 по 2030, по мере возможности и изыскания финансовых средств.

Для реализации инвестиционных проектов планируется принять участие в государственной программе Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области».

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2017 год. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса с учетом возможного роста цен в период реализации Программы. Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

6. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры планируется к осуществлению организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пригородного сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Финансовые потребности, необходимые для реализации программы комплексного развития, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг и платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

7. Координация мероприятий Программы

Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района обеспечивает согласование и координирует действия ответственных исполнителей, обеспечивающих реализацию мероприятий Программы.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация и Совет народных депутатов Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится администрацией Пригородного сельского поселения в целях обеспечения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Пригородного сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Пригородного сельского поселения, организации коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Пригородного сельского поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

# Приложение

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Пригородного сельского поселения

на 2018-2030 годы

Сводный перечень программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры

| N п/п | Перечень мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| 1 | Модернизация уличного освещения путем приобретения и установки светодиодных светильников | 600,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 450,00 |
| 2 | Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов в п. Пригородном | 1200,00 |  | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 600,00 |
| 3 | Организация контейнерных площадок для сбора ТКО в жилых зонах | 120,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |  |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации для строительства контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |
| 5 | Строительство у пос. Пригородный контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на межмуниципальный полигон ТБО Калачеевского муниципального района | 10000,00 |  |  |  |  |  | 10000,00 |
| 6 | Строительство у пос. Черноземный контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на межмуниципальный полигон ТБО Калачеевского муниципального района | 10000,00 |  |  |  |  |  | 10000,00 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации по строительству (реконструкции) артезианских скважин и строительству водопровода в п. Черноземном | 850,00 |  |  |  | 850,00 |  |  |
| 8 | Строительство водопровода в п. Черноземный, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей | 15000,00 |  |  |  |  |  | 15000,00 |
| 9 | Строительство (реконструкция) артезианских скважин в п. Черноземный | 4000,00 |  |  |  |  | 4000,00 |  |
|  | Прогнозный объем финансирования | 42270,00 | 70,00 | 220,00 | 220,00 | 1030,00 | 4680,00 | 36050,00 |